PospíšilíkProjekt, s.r.o.

Projektová činnost ve výstavbě

Čujkovova 1736/30

Ostrava-Zábřeh 700 30

IČO : 27786676

DIČ : CZ27786676

mobil: 606 958 052

petr.pospisilik@tiscali.cz

Technická zpráva

PS 102 – BEZKANÁLOVÉ VEDENÍ

VYUŽITÍ KOMBINOVANÉ VÝROBY

V ZŠ KRÁSNÉ POLE - KOGENERACE

INVESTOR	:  Městský obvod Ostrava-Krásné Pole, Družební 576

STAVBA	:  Využití kombinované výroby v ZŠ Krásné Pole - Kogenerace

STUPEŇ	:  Podklad k Dokumentaci pro provádění stavby

VYPRACOVAL	:  PospíšilíkProjekt, s.r.o.

DATUM		:  07/2014

# Popis navrhovaného řešení

Materiálem pro potrubní rozvody bude ocelové předizolované potrubí pro bezkanálový rozvod tepla s izolací z polyuretanové tvrdé pěny (PUR).

Potrubní rozvody v dimenzích DN 40 – DN 65 budou vedeny v objektu školy i ve venkovním prostředí:

- technologické schéma je na výkrese č. 1-P-13-806 – Technologické schéma

- potrubní rozvody jsou na výkrese č. 1-P-13-813 – Celková dispozice stavby

Rozvody budou provedeny k těmto objektům:

- ZŠ – školní budova

- ZŠ – jídelna

- MŠ – mateřská škola

- Bytový dům

- Zdravotní středisko

Do budoucna se uvažuje i s napojením víceúčelové sportovní haly – není součástí výkazu výměr.

Potrubí bude vedeno SV směrem k mateřské škole pod stávajícím chodníkem a zahradou MŠ. Přesné místo připojení MŠ se určí během realizace. Teplovodní potrubí se bude křížit s kanalizačním potrubím a kabely NN a VN.

V ZŠ bude potrubí vedeno v otopném kanálu. Napojení bytového domu a zdravotního střediska bude dále vedeno kolem hřiště a parkoviště a poté přes komunikaci. Teplovodní potrubí se bude křížit s rozvody kanalizace, STL plynu, veřejného osvětlení a kabely NN a VN.

Pro budoucí napojení víceúčelové sportovní haly budou u západního rohu hřiště vyvedeny uzavírací armatury DN 50.

Po ukončení stavební prací budou provedeny zkoušky:

- stavební zkouška

- tlaková zkouška

Stavení zkouška

Provádí se po úplném smontování potrubí. Účelem zkoušky je zjistit správnost napojení potrubí z hlediska navrhované technologie vč. navrhovaných armatur, vypouštění potrubí a celého systému.

Kontroluje se zejména

- soulad vedení potrubí s projektem

- správnost uložení potrubí a jeho spádování

- možnost tepelné dilatace

- úplnost dokumentace s návrhem vedení potrubí a instalovaných armatur

- správnost údajů vyražených na tlakových částech potrubí

- správnost záznamů o tepelném zpracování potrubí

- provedení svarových spojů

O výsledku stavební zkoušky se provede zápis.

Tlaková zkouška

Potrubí bude vyzkoušeno na pevnost a těsnost dle vzorce:

1,43 x max. pracovní přetlak

Tlaková zkouška bude provedena podle platných norem a v souladu s technickými podmínkami výrobce potrubí.